Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz inne istotne informacje dotyczące postępowania i warunków zamówienia

Zamówienie składa się z dwóch części z określonymi poniżej, różnymi terminami realizacji. Wykonawcy mogą składać oferty częściowe na wszystkie bądź wybrane części:

Część 1.

Czyszczenie zbiorników przeciwpożarowych z roślinności i innych zanieczyszczeń – termin wykonania do miesiąca od podpisania umowy

Część 2

Czyszczenie i przegląd eksploatacyjny separatorów i osadników zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice – termin wykonania do dwóch miesięcy od podpisania umowy

Zakres prac do poszczególnych części:

- Czyszczenie zbiorników przeciwpożarowych z roślinności i innych zanieczyszczeń

Usługa polega na jednorazowym oczyszczeniu zbiorników wodnych wymienionych zgodnie z tabelą nr 1.1, poprzez oczyszczenie obrzeży, skarp oraz wnętrza zbiornika z chwastów, krzaków, porostów i drzewek (wycięcie), wykoszenie trawy wokół zbiornika wewnątrz ogrodzenia oraz przed ogrodzeniem, wyczyszczenie wylotu/wylotu do zbiornika. Zebranie liści 
i ewentualne usunięcie gałęzi połamanych suchych zwisających z drzew nad zbiornikiem lub 
w jego obszarze. Usunięcie zanieczyszczeń stałych znajdujących się na powierzchni wody (butelki, gałęzie itp). Usunięcie roślinności wyrastającej z dna zbiornika ponad powierzchnię wody.

Tabela nr 1.1

| Lp. | Lokalizacja zbiornika | Szczegółowa charakterystyka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Żerniki Wrocławskie ul. Wrocławska przy pętli autobusowej | https://goo.gl/maps/F8Nv4PFBr3mizC2W8 |
| 2 | Żerniki Wrocławskie ul. Wrocławska | https://goo.gl/maps/NSgSEd4M9c6UeShZ6 |
| 3 | Żerniki Wrocławskie ul. Wrocławska/Błotna | https://goo.gl/maps/2x61L1iMHPWsJqXYA |
| 4 | Smardzów ul. Mikołaja Reja | https://goo.gl/maps/unx8CXfgJ8DcosMw5 |
| 5 | Święta Katarzyna ul. Główna | https://goo.gl/maps/jZWW8fsEzc778qJu7 |
| 6 | Święta Katarzyna ul. Powstańców Śl. | https://goo.gl/maps/8rB2MSFLQjeKS9Km7 |
| 7 | Sulimów ul. Kochanowskiego | https://goo.gl/maps/DKyuAz6s6YTr1rDV6 |
| 8 | Bogusławice ul. 1 Maja | https://goo.gl/maps/sMriKwzbRTkz5FR37 |
| 9 | Ozorzyce ul. Krasińskiego | https://goo.gl/maps/xAQFH2Kbk8Qf6fro6 |
| 10 | Łukaszowice ul. Okrzei | https://goo.gl/maps/7ke6qaixgrF45h7n8 |

Sprzęt

Przy wykonaniu robót przewiduje się stosowanie: kosiarki bijakowej - z zasobnikiem na ścięta trawę oraz kosiarki na wysięgniku min. 6 m; kosiarki rotacyjnej; kosy mechanicznej ręcznej; rębaka do gałęzi; samochodu samowyładowczego lub ciągnika z przyczepą. Do oczyszczania zbiornika z powierzchni wody niezbędny będzie ponton lub łódka, należy posiadać odzież zabezpieczającą typu wodery oraz inny niezbędny sprzęt konieczny do zrealizowania zlecenia zastosowany za zgodą Zleceniodawcy.

Wykonanie usługi

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt usunąć z terenu wykonywanych prac i zutylizować wszelkie odpady powstałe w wyniku wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.); Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie koszty wywozu i utylizacji odpadu.

Odbiór prac i płatności

Odbiór prac odbędzie się komisyjnie w terenie, w terminie ustalonym przez Zamawiającego po pisemnym zgłoszeniu ich zakończenia przez Wykonawcę. Z odbioru tego zostanie spisany protokół odbioru końcowego robót.

Płatność zostanie dokonana w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę fakturę w terminie 21 dni od jej doręczenia. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót.

Obowiązki Wykonawcy

Osoby zatrudnione przy pracach powinny posiadać wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

W trakcie realizacji robót należy przestrzegać przepisów BHP i P-POŻ.

W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do objęcia terenu prac nadzorem, ponadto odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych prac, a po zakończeniu robót doprowadzić miejsce robót i teren bezpośrednio przyległy do należytego porządku.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem prac będących przedmiotem Zamówienia oraz zgłoszenia zakończenia robót.

Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie prace towarzyszące i zabezpieczające a niewyszczególnione w opisie przedmiotu zmówienia oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia, a także koszt wszystkich ww. czynności.

Termin realizacji usługi: do jednego miesiąca od zawarcia umowy.

- Czyszczenie i przegląd eksploatacyjny separatorów i osadników zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice

Przedmiotem zamówienia jest przegląd eksploatacyjny i czyszczenie separatorów ropopochodnych i piaskowników zlokalizowanych i opisanych w Tabeli 2.1 oraz odbiór i utylizacja odpadów.

Lokalizacja oraz pojemność separatorów i piaskowników zostały podane w zestawieniu tabelarycznym poniżej.

Tabela nr 2.1

| Miejscowość | Nazwa ulicy | Nr działki | Separator m3 | Osadnik m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siechnice | Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 12 (przy Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o.) | 545/108 | 8 | 39 |
|  | Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24 (przy Centrum Logistycznym 3LP) | 583/2 i 545/95 | Separator AWAS zintegrowany DN 1000 10 | - |
|  | Plac ratuszowy, ul. Jana Pawła | 548/6 | 5 | 10 |
|  | Plac ratuszowy, ul. Jana Pawła (na placu) | 548/6 | Separator Lamelowy zintegrowany 4 | - |
|  | Ul. Księżnej Anny z Przemyślidów (przy hali sportowej teren zielony) | 795/3 | Separator zintegrowany 6 | - |
|  | Ul. Księżnej Anny z Przemyślidów (przy hali sportowej chodnik) | 795/4 | 3,5 | 4,5 |
|  | Ul. Sportowa | 549/240 | Sep. Lamelowy ESL-Z 110/1100S 2,8 | - |
| Radwanice | Ul. Konopnickiej | 186 | Separator koalescencyjny AWAS-BK Ø 2000 zintegrowany o pojemności 6 m3 |  |
|  | Ul. Wańkowicza | 275/5 | Separator koalescencyjny AWAS-BK Ø 1500 o pojemności 2,50 m3 | piaskownik poziomy o pojemności 3,00 m3 |
|  | Ul. Słoneczna | 119/2 | 3,00 | 3,00 |
|  | Ul. Skrajna/Wałowa |  | Brak danych | Brak danych |
| Żerniki Wrocławskie | Ul. Wrocławska | 119/7 | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem, objętość 6,5 m3 |  |
| Biestrzyków | Skrzyżowanie ulic Lipowa/Wrocławska | 22 | - | Osadnik AWAS, Pojemność 6 m3 |
| Święta Katarzyna | Ul. Żeromskiego | 122 | 10 | 10 |
|  | Ul. Główna | 60/8 | 6,00 | - |
| W sumie 148,8 m3: | 73,3 m3 | 75,5 m3 |

  - Zakres prac związanych z przeglądem oraz czyszczeniem separatorów i osadników o stopniu zanieczyszczenia na poziomie 20%:

przegląd separatorów i osadników w tym:

b) ocena stanu technicznego włazów,

c) kontrola ilości szlamu i osadu,

d) optyczna ocena stanu technicznego powłoki wewnętrznej separatora/osadnika,

e) kontrole drożności przepływu (wlot-wylot) oraz czyszczenie końcówek,

f) kontrole stanu technicznego i konserwacja elementów składowych separatora i osadnika m.in.: przegrody przelewowej, sekcji lamelowej, filtrów, zaworu pływakowego, króćców dopływ/odpływ, itp. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia,

g) sprawdzenie działania poprawności całego urządzenia,

h) uporządkowanie terenu wokół separatora i osadnika,

i) dokumentacja zdjęciowa przed przystąpieniem oraz po zakończeniu prac serwisowych,

j) sporządzenie dokumentów związanych z konserwacją urządzeń.

oczyszczanie separatorów i osadników, w tym:

a) wypompowywanie ścieków, osadów niebezpiecznych oraz olejów z poszczególnych urządzeń i osadników wraz z wywozem odpadów do neutralizowania (na koszt Wykonawcy),

b) oczyszczanie urządzeń zakłada jednokrotne oczyszczanie separatorów i osadników poprzez wyciągnięcie sekcji żaluzjowych, wkładu lamelowego i ich oczyszczenie,

c) napełnienie separatorów czystą wodą w zakresie własnym Wykonawcy,

d) uporządkowanie terenu wokół separatora i osadnika,

e) wykonanie dokumentacji fotograficznej (przed wykonaniem usługi, w trakcie, po wyczyszczeniu oraz po zalaniu wodą),

f) sporządzenie dokumentów związanych z odbiorem odpadów niebezpiecznych,

g) przekazanie odpadów do utylizacji,

Podczas przeglądów i czyszczenia urządzeń, Wykonawca zweryfikuje dane techniczne zapisując pojemność i model w protokole.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót w trakcie ich wykonywania oraz za ewentualne zajęcie pasa drogowego.

Wykonawca zobowiązuje się do magazynowania niezbędnych materiałów zapewniających należyte zabezpieczenie wykonania umowy we własnym zakresie i na własny koszt oraz przekaże Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadów do utylizacji.

Wykonawca przystępujący do czyszczenia separatorów i osadników musi dysponować w pełni sprawnym sprzętem, urządzeniami i wyposażeniem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

a) pojazd specjalistyczny do próżniowego mycia i udrażniania instalacji kanalizacyjnych typu S.C. – 1 szt.,

b) pojazd specjalistyczny do próżniowego odsysania zanieczyszczeń i osadów typu S.W.– 1szt.;

c) beczkowóz do transportu czystej wody

oraz przyrządów takich jak:

- wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu itp.,

- bądź innego sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

Przegląd urządzeń wraz z wpisem do książki serwisowej urządzenia, adnotacji dotyczących sposobu konserwacji, ewentualnej wymiany uszkodzonych podzespołów lub innych zaleceń, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie urządzenia potwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie obejmującym sieci kanalizacyjne.

Z wykonania kontroli stanu technicznego urządzeń służących ochronie środowiska należy sporządzić protokół zgodnie z art. 62a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1033)

Kontrolę stanu urządzeń musi wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie obejmującym sieci kanalizacyjne.

Protokół powinien zawierać:

Datę przeprowadzenia kontroli; imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, (dołączyć kopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie obejmującym sieci kanalizacyjne oraz kopię ważnego zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego.); określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację; zakres kontroli; ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone oraz zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;

1.2. Wywóz zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji.

1.3. Po wykonaniu czynności czyszczenia separatorów i osadników, Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół z wykonania prac serwisowych z kodem i ilością odebranych odpadów oraz dostarczy dokument potwierdzający przekazanie odpadów z czyszczenia separatorów do utylizacji.

Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do:

a) dowolnych środków transportu wyposażonych w szczelną skrzynię ładunkową, wywożonych jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów,

b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli nieczystości po długim okresie zalegania wydzielają uciążliwe zapachy i wywieźć je na składowisko odpadów.

Urządzenia powinny być czyszczone przy użyciu samochodów specjalnych próżniowo-ssących, przystosowanych do czyszczenia separatorów i osadników.

Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli nieczystości po długim okresie zalegania wydzielają uciążliwe zapachy i wywieźć je na składowisko odpadów.

Wykonawca powinien posiadać pozwolenie na transport odpadów niebezpiecznych.

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą  z dnia 27.04.2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 z późń.zm.), ustawą 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów, dołączając je do dokumentacji powykonawczej jako warunek odbioru wykonanych prac. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21).

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji,

a w szczególności musi spełniać następujące warunki:

- przedstawić potwierdzenie należytego wykonania zadania dla co najmniej 3 prac opisanych w OPZ, zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o dacie i godzinie wykonywania prac na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia Zamawiającego, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:

- Utrzymania miejsca objętego pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i codziennego utrzymania porządku na miejscu objętym pracami, zapewnienia prawidłowej organizacji prac,

- Usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- tymczasowej organizacji ruchu w miejscu prowadzenia robót oraz ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, wywóz i utylizację odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren.

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie koszty wywozu i utylizacji odpadu.

Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie prace towarzyszące i zabezpieczające a niewyszczególnione w opisie przedmiotu zmówienia oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia, a także koszt wszystkich w/w czynności.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową oczyszczenia urządzeń jest:

- separator – 1m3 (metr sześcienny) oczyszczonego urządzenia

- osadnik – 1m3 (metr sześcienny) oczyszczonego urządzenia

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór prac nastąpi po pisemnym zgłoszeniu zakończenia prac. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, rzeczywiście wyczyszczonych urządzeń oraz przekazanego na składowisko odpadu na podstawie karty przekazania odpadu.

Roboty uznaje się za wykonane jeśli:

a) prace zostaną wykonane zgodnie z zakresem oraz wymaganiami przedstawionymi przez zamawiającego w dokumentacji,

b) separatory i osadniki zostaną oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń,

c) wykonawca przedstawi komplet dokumentacji powykonawczej w wymaganym zakresie tj. protokół z kontroli urządzeń z wpisem do książki serwisowej oraz dokumentację fotograficzną dla każdego z urządzeń min. 4 zdjęcia (2 przed i 2 po czyszczeniu) – w razie potrzeby – zaobserwowania  uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości należy uwzględnić dodatkową dokumentację fotograficzną..

d) wykonawca udokumentuje Zamawiającemu sposób zagospodarowania odpadów, przekazując kartę utylizacji odpadu

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty wpływu do Urzędu Miejskiego w Siechnicach prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEINIA: do dwóch miesięcy od zawarcia umowy.